OPC客户端和输入/输出接口工具包

Virtual machine simulation(虚拟机模拟)

将Automation Studio™直接连接在PLC、气动、液压和电气培训面板等外部装置上。I/O Interface Kit是为小型培训应用定制的完美添加功能、提升了培训的价值。

完成与PLC和其它OPC兼容装置的连接

使用Automation Studio™ OPC模块，用户可以与另外的生产商提供了OPC服务器软件的任何PLC或者控制装置进行数据交换。一旦安装了你选择的装置OPC服务器，你只需映像地址就可以把Automation Studio™变成一个万能的I/O模拟器或一个Soft-PLC。

工业标准接口可以简化与多家供货商的PLC连接

这个模块提供一个标准OPC接口应用与Automation Studio™之间的连接。OPC客户端模块允许任何与OPC兼容的服务器软件轻松地与Automation Studio™对接并且交换数据。

作为PLC教员的Automation Studio™

通过使用Electrical Controls, Sequential Function Chart和 PLC Ladder Logic函数库，Automation Studio™成为了在真正使用PLC之前传授自动控制原理的选择工具。这样，用户得益于易用的软件并把精力集中在自动化控制设计上。通过使用I/O Interface Kit，用户可以马上将Automation Studio™与培训实验室中的外部装置连接起来，于是Automation Studio™就可以当作控制设备的替代PLC来使用。

Automation Studio™是真实PLC培训的输入/输出模拟器

I/O Interface Kit将PLC直接连接到Automation Studio™，于是Automation Studio™就成了输入/输出模拟器，使用户编制控制整个模拟系统的PLC程序

Automation Studio™ OPC客户端模块（OLE用于过程控制）允许与PLC、CANbus装置以及其它使用CANbus通讯的装置进行数据交换。这就使得Automation Studio™成为了一个整合的输入/输出模拟器，或者针对多种大/小应用的控制和监测工具。

CANbus链接创建完整的虚拟机

添加了CANbus通讯功能以后，任何兼容控制元素都可以与Automation Studio™相连创建完整的虚拟机并以真实的方式控制他们。

虚拟机实现更好的诊断

Automation Studio™与外部设备之间产生的交互功能将有助于了解机器的运行情况。通过实现与真实控制器的通信，了解不同系统的交互功能对所有层次的技术人员都有极大地提高作用。这种交互功能提供一种独特的方式提高排除设备故障的效率以及进行故障诊断。

PLC和设备的接口

为了将Automation Studio™连接到一个自动系统、一个液压或气动教员，你可以使用I/O Interface Kit 或者 一个 OPC模块。I/O Interface Kit是一个硬件解决方案，允许将8路输入和8路输出直接连接到一个PLC或者真实设备，如中继器、触点、阀门、传感器等。OPC Client是一个标准软件接口允许Automation Studio™与任何生产商提供OPC服务器软件的PLC或其它控制设备进行数据交换。