BCP-516 Broadband Current Probe Data

- Transfer Impedance Graph

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-516

| Frequency | Transfer Impedance (dB ohms) |
| --- | --- |
| 10 KHz | -7.40 |
| 15 KHz | -3.97 |
| 20 KHz | -1.50 |
| 25 KHz | 0.23 |
| 30 KHz | 1.67 |
| 35 KHz | 2.83 |
| 40 KHz | 3.73 |
| 45 KHz | 4.56 |
| 50 KHz | 5.23 |
| 60 KHz | 6.34 |
| 70 KHz | 7.23 |
| 80 KHz | 7.94 |
| 90 KHz | 8.43 |
| 100 KHz | 8.70 |
| 200 KHz | 10.43 |
| 500 KHz | 11.23 |
| 1 MHz | 11.50 |
| 2 MHz | 11.70 |
| 5 MHz | 11.84 |
| 10 MHz | 11.77 |
| 20 MHz | 11.63 |
| 50 MHz | 9.63 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Operation Manual (198Kb)